## Slide 1: Technonia_i_app
App UI Design
Technonia

## Slide 2
디바이스
서버
(다모아 서버 사용 예정)
앱(사용자)
React native 사용
데쉬보드(사용자/관리자)
BT, WiFi
온습도 센서
기타 사양 BSG-001 동일
LED 사양 재정리
스위치 기구물 수정 필요
외관 컬러 변경 진행
ESP32 삽입,
온습도 확인 기능 추가
디바이스관리
(Bluetooth 사용)
측정데이터(방사능, 온습도, ID) 서버 전송
전송간격은 세팅에 따라
(WiFi 사용)
디바이스 설정
측정기간(1분, 3분, 5분, 10분, 1시간, 1일 )
전송간격
디바이스 명칭, 사용자 기록 사항
기준레벨(경고값)
회원가입
데이터 조회
데이터 조회
사용자(디바이스)관리
관리자용
사용자(디바이스) 리스트
지도조회
데이터 관리(다운로드 등)
테이블 구성
사용자 DB
디바이스
기준테이블
측정 데이터 저장
기타(공지, 뉴스 등 )
로그인
- 사용자 ID(이메일), PW
1. 지도조회
2. 내 디바이스 조회
- 현상태
- 숫자 로그 ( 기간 )
- 그래프 표시 ( 기간 )
- 데이터 다운로드
게스트
- 지도 조회
- 디바이스 선택 시 최종 수치 조회
* 개략도

## Slide 3: Profile Screen
❷의 이미지를 누르면 "Device Screen"으로 이동
❸의 버튼을 누르면 "Radioactive Ray Graph Screen"으로 이동
❹의 버튼을 누르면 "Temperature Graph Screen"으로 이동
스크린 상단의 Action Bar ❶은 추후에 간단한 로고와 로그아웃 버튼으로 교체 필요성이 보임
❶
❷
❸
❹

## Slide 4: Temperature/ Humidity Graph Screen
❶의 버튼을 누르면 Profile Screen으로 돌아갈 수 있게 navigation이 작동
❶
❶

## Slide 5: Radioactive Graph Screen
❶의 차트는 실시간으로 측정된 방사능 수치를 나타냄.
추후 애니메이션 기능 사용을 위해서 ❶의 이미지 형태 구현이 필요할 것으로 보임.
❶

## Slide 6: Other components
Device Screen은 기기의 세부 정보나 설정 등과 관련된 페이지
로그인이나 회원 가입 페이지 역시 필요
회원 가입 페이지에는 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호 정도를 요구할 듯
Profile Screen에서 새로운 기기를 추가하기 위한 버튼이 화면 하단에 추가될 듯. 이는 추후에 변경될 수도 있음.
Radioactive Graph Screen에서 애니메이션 기능등을 위해서 부채꼴 형태의 차트 이미지가 텅 빈 차트에서부터 꽉 찬 차트의 이미지까지 모두 필요.
Technonia_i 앱에 사용할 로고가 필요. Profile Screen이나 로그인, 회원 가입 페이지 등에서 사용될 예정.